## Slide 1: 影像處理之軟硬體協同
負 責 人：劉益彤、吳東穎
開始日期: 2023/11/09
報告日期: 2023/12/07

## Slide 2: 需求
功能:
  輸入車道灰階影像(720*480, 從SD卡讀取)
  ORB演算出稀疏光流
  透過UDP傳送至host(PC)
  在PC上用網頁輸出影像處理的結果(畫光流方向)
效能:
  處理速度
    clock: 100MHz
    FPS: 40~50幀
  呈現速度
    FPS : 40~50幀
  網路傳輸速度
    100Mbps(待測)
環境:
  Vivado 2020.2
  python3.8.10
  flask/Django
  zedboard(xc7z020clg484-1)
介面:
  UDP/IP
  AXI-stream
驗收:
  驗功能:
  1. ILA查AXI介面(DMAORB)
  2. 直接開SDK看結果(PL端中斷、當前幀資料流)
  3. PS端用上數器測PC端是否掉封包
  4. 用網頁看影像結果(RGB444、匹配座標、光流方向)
  驗效能:
  SDK查DMA搬運速度
  PC端開工作管理員查UDP socket速度
  以軟體(opencv)為groundtruth，跟硬體加速做比較
Notes: Clk = 10ns, frame = 720*480, FPS = 1/(clk *frame) 289.35185

## Slide 3: Breakdown

## Slide 4: 設計-流程圖(ver1)

## Slide 5: 設計-硬體架構圖(ver1. 未架系統)
影像處理
DDR

## Slide 6: 分析-PL端打包模組
圖源、Gslab_影像組

## Slide 7: 設計-PL端介面訊號
MSC圖、ORB write 2 DMA

## Slide 8
PS端流程圖

## Slide 9: 設計- PC端 流程圖

## Slide 10: 設計-PC端 MSC

## Slide 11: API-PC端
Name | Get /get_image/<frame>
Inputs | frame: (int)取某一幀的畫面
Outputs | img: (2-D array 720*480)
Parameters | None
Methods | 前端網頁向後端要特定幀的畫面，每次回傳一幀

## Slide 12: API-PC端
Name | Get /get_result/<frame>
Inputs | frame: (int)取某一幀的結果
Outputs | result: (string)影像處理結果
Parameters | None
Methods | 前端網頁向後端要特定幀的結果

## Slide 13: API-PC端
Name | udp_socket_server(data, ip, port)
Inputs | data: (string)
Outputs | None
Parameters | ip: (string)監聽的ip位址，預設"0.0.0.0" port: (int)監聽的port，預設8001
Methods | 開啟一個UDP socket server，預設監聽所有IP的請求，收到請求後判斷是影像處理後的畫面還是結果

## Slide 14: API-PC端
Name | handle_image(data)
Inputs | data: (string)
Outputs | Result: (bool) True/False
Parameters | None
Methods | 將影像處理過的畫面存到對應的queue，並回傳成功與否

## Slide 15: API-PC端
Name | handle_result(data)
Inputs | data: (string)
Outputs | Result: (bool) True/False
Parameters | None
Methods | 將影像處理過的結果存到對應的queue，並回傳成功與否